## Slide 1: Controlador de conducción autónoma
Trabajo final de materia de Visión Artificial Avanzada
Pablo Parada Souto
Daniel Castro Gómez

## Slide 2: Índice
Introdución
Software necesario
Desarrollo
  Main
  Servicio analizar datos
    Correlación de las deteccións
    Analizar mascaras
  Servicio condución autónoma
Resultados
Conclusión

## Slide 3: Introducción
Objetivo
Creación de un sistema de conducción autónoma implementado en un robot móvil (Wavesahere JetRacer Ros IA).
Componentes físicos del robot
  NVIDIA Jetson Nano
  Cámara Monocular
  Sensor LIDAR (RPLIDAR)

## Slide 4: Softwares necesarios
Sistema Operativo Robótico (ROS)
Descripción:
Conjunto de herramientas y bibliotecas de software de código abierto para desarrollo de aplicaciones robóticas.
Características:
Arquitectura distribuida, gestión de paquetes, herramientas de desarrollo, soporte de simulación, compatibilidad con múltiples plataformas.

## Slide 5: Softwares necesarios
Descripción
Modelo de una etapa diseñado para la detección de objetos.
Ventajas
  Rápido.
  Bueno para tiempo real.
Versión : YOLO 8
Novedades
  Capacidad de segmentar.
  Cálculo de trayectoria.
  Cálculo de Poses.
Detector YOLO

## Slide 6: Softwares necesarios
Descripción
  Modelo con la capacidad de hacer segmentación de instancias.
Novedad
  Se le añade una cabeza segmentadora que a partir de las cajas de detección segmenta.
Necesitamos entrenamiento
Detector YOLO para segmentación

## Slide 7
Analizar Datos
Detecciones de objetos
Segmentación del carril
Analizar detecciones
Analizar las mascaras
Publicación mascaras
Publicación detecciones
Main
Obtención de la información de los sensores
Distribución de la información entre los distintos servicios
Conducción autónoma
Analizar los datos recibidos
Cálculo de velocidades
Publicación de las velocidades
Esquema de desarrollo

## Slide 8: Main
Obtención de la información de los sensores
Suscriptor al topic LaserScan
Suscriptor al topic de la cámara monocular
Distribución de la información entre los distintos servicios
Envió y recepción de datos del servicio Analizar Datos
Envió de datos al servicio Conducción

## Slide 9: Servicio Analizar Datos
Objetivo:
Pasos:
Analizar los datos de los sensores para obtener información necesaria para próximos cálculos.
Recepción de los datos y conversión a datos tratables.
Detección de objetos y correlación con las medidas del láser.
Segmentación de las líneas del carril.
Analizar las máscaras.
Publicación de las imágenes de detección y la de segmentación.

## Slide 10: Correlación de las detecciones
Objetivo:
Relacionar la posición de las detecciones con una serie de medidas del sensor láser.
Pasos:
Calculamos la posición inicial y final de la caja delimitadora.
Calculamos las medidas que corresponde en el laser.
Calculamos la media de las medias láser.
Calculamos el ángulo correspondiente.

## Slide 11: Analizar mascaras
Obtenemos la máscara
2. Calculamos los contornos
Objetivo:
Buscar varios puntos de la línea de los carriles.

## Slide 12: Analizar mascaras
3. Dibujamos 2 líneas imaginarias, a la altura 300 y 400 de la imagen.
4. Calculamos los puntos de intersección con el contorno.

## Slide 13: Servicio Conducción autónoma
Objetivo:
Calcular la velocidad lineal y angular necesaria.
Pasos:
Analizar los datos recibidos.
Comprobación si hay elementos delante.
Control para mantenernos dentro del carril.

## Slide 14: Control para mantenernos dentro del carril
Calculamos los centros entre los
puntos y el centro de la imagen
2. Calculamos los ángulos

## Slide 15: Control para mantenernos dentro del carril
3. Calculamos la velocidad angular.
4. Calculamos la media de ambas velocidades.

## Slide 16: Resultados de entrenamiento
Dataset: 182 imágenes  87% entrenamiento 9% validación 4% test
Épocas: 170

## Slide 17: Problemas de segmentación
2 posibles casos :
  No segmenta el carril
  Segmenta más elementos

## Slide 18: Elección de los puntos de los carriles
No se encuentran los puntos correctos.

## Slide 19: Resultados finales
Video
Imágen
Máscaras
Detecciones

## Slide 20: Conclusiones
Objetivo y Resultado
  Objetivo logrado con éxito
  Errores menores no solucionados debido que requieren técnicas avanzadas
  Buena elección de los modelos, debido a buena eficiencia y facilidad de implementación
Posibles Mejoras
  Mejorar sensores para mayor precisión
  Optimización de algoritmos
  Implementar nuevas tecnologías como algoritmos de aprendizaje automático para la conducción